Część I
Załącznik nr 1
Miejsce dostawy: Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno
Termin realizacji: nie wcześniej niż 01.02.2018 i nie później niż 28.02.2018

Pracownia elektryczna
Nazwa wybranego zestawu, elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)	Parametry i cechy wybranego zestawu, elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)	Liczba sztuk
1. Autotransformator 1-fazowy	Wymagane minimalne parametry: / wskaźnik napięcia wyjściowego / wyjściowe gniazdo sieciowe / gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm / napięcie zasilania 230V/50Hz / napięcie wyjściowe 0-250V / moc znamionowa 1000VA / prąd obciążenia 4A max / Np. typ M10-522-10 lub równoważny	1
2. Generator funkcyjny	Wymagane minimalne parametry: / zakres częstotliwości 0,02 Hz2 MHz w podzakresach / wyjście 50 , sinus, trójkąt, prostokąt, piła / napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp / regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia / wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz20 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, / zasilanie sieciowe 230 V / Np. typ DF1641A lub równoważny	1
3. Multimetr stacjonarny	Wymagane minimalne parametry: / wyświetlacz 6 1/2 cyfry [maksymalne wskazanie 1200000] / rozdzielczość 100 nV, 100 pA, 100 μΩ, 0,01ºC/ºF / podstawowa dokładność 0,003% / pomiar 2-przewodowy / 4-przewodowy / odstęp pomiarowy regulowany od 0,1 do 60 s / maksymalna szybkość transmisji do komputera 100 pomiarów na sekundę / pomiar rzeczywistej wartości sygnału przemiennego i przemiennego z nałożoną składową stałą / interfejs RS-232 (standard) / Np. typ HM8112-3 lub równoważny	1
4. Wielofunkcyjny miernik instalacji	Wymagane funkcje (co najmniej): / pomiar impedancji pętli zwarcia / pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych / pomiar rezystancji uziemień / pomiar rezystancji izolacji / pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych / Np. typ MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV lub równoważny	2