Część IV
Załącznik nr 4
Miejsce dostawy: Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 5,
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Termin realizacji: nie wcześniej niż 01.02.2018 i nie później niż 28.02.2018

Pracownia produkcji rolniczej
L.p.	Nazwa sprzętu	Wymagana minimalne parametry techniczne sprzętu	Ilość
1	Myjka ciśnieniowa	- koła umożliwiające przemieszczanie myjki, / - przechowywanie wyposażenia na tylnej części obudowy, / - silnik 1 – fazowy 2,0 -2,2 kW, / - odporność na korozję, / - ciśnienie min. 140 bar, / - wydajność tłoczenia maks. 450 – 500 l/h, / - max. temp. doprow. wody 40 oC, / - silnik chłodzony wodą, moc min. 2,1 kW, / - pistolet spryskujący, / - dysza rotacyjna, / - wąż wysokociśnieniowy min. 9 m, / - wbudowany filtr wody, / - wąż ssący na detergent, / - adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", / - system szybko-złącza na pistolecie i urządzeniu.	1
2	Zestaw narzędziowy	- wózek narzędziowy, / - zestaw kluczy płaskich, nasadowych i oczkowych (6-42 mm), klucze uniwersalne, / - zestaw bitów i nasadek, zestaw szczypiec uniwersalnych i seegera, -szczypce do rur, nitownice z zestawem nitów, wkrętaki, młotki, przecinaki, - wiertaka ręczna z kompletem wierteł do drewna, metalu i betonu, / - szlifierka kątowa (230 mm min 2000W), / - lutownica ( transformatorowa min 200W), / - multimetr uniwersalny uniwersalny miernik prądu, / - szczelinomierze, / - suwmiarka, / - przymiar metryczny, / - taśma miernicza, / - dalmierz, / - szczotka druciana.	1
3	Opryskiwacz plecakowy	- ciśnienie 0.3 MPa / - Pojemność całkowita 13,5 l / - Pojemność robocza 12,0 l	1
4	Wózek transportowy	- Dwukołowy o nośności 150 kg	1
5	Promiennik podczerwieni	Max 400W	2
6	Bruzdomierz	Wykonany z metalu zabezpieczonego przed korozją z podziałką co 5 cm (od 0 do 35)	1
7	pH - metr elektroniczny	Miernik elektroniczny zasilany baterią, do pomiaru pH podłoża i gleby. Zakres pomiarowy wartości pH: 0 do 13 pH, rozdzielczość - wartość pH: 0.01 pH, dokładność wartości pH: ± 0,1 pH. W zestawie: elektroda pomiarowa, roztwór kalibracyjny 4 pH/7 pH torba ochronna, instrukcja obsługi, bateria. Z funkcją automatycznego wyłączania, wskaźnikiem niskiego poziomu baterii.	1
8	Termometr/higrometr elektroniczny	Przyrząd elektroniczny umożliwiający dokładne rejestrowanie pomiarów temperatury i wilgotności, a także ich monitorowanie. Umożliwia odczytanie temperatury i wilgotności wewnątrz / na zewnątrz / z ostatnich 12 h, prognozy i tendencji pogodowej / Wyposażony we wskaźnik wyczerpania baterii, baterie, etui, instrukcję obsługi. Możliwość ustawienia na stole	1
9	Termometr	Cyfrowy termometr rolniczy z sondą składaną 1.5m	1
10	Stoper	O wysokiej dokładności pomiaru czasu 1/100 sec.	1
11	Luksomierz	Z funkcją Max Hold, pomiar:2,5 s, wskaźnik danych	1
12	Ogrodzenie elektryczne (pastuch)	Zasilanie sieciowe, elektryzator, 200 m drutu, 20 słupków,	1
13	Przymiar liniowy	O długości 1-1,5m	1
14	Taśma miernicza	30 metrowa parciana	1
15	Przyrządy zoometryczne	Laska / Cyrkiel / Taśma ( Komplet )	1
16	Taczka	Ładowność 100 kg, dwukołowa	1
17	Widły	Cztero zębowe z trzonkiem	1
18	Łopata	Z trzonkiem	1
19	Wiadro	Pojemność: 5 i 10 litrów z blachy ocynkowanej	2
21	Okulary ochronne	Klasa BT dostosowane do zapobiegania osiadaniu pary	1
22	Płaszcz/ubranie ochronne do odkażania cieczą	Płaszcz XL wodoodporny kombinezon z kapturem	1