Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego

Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi

LP.	PARAMETR / WARUNEK	Wartość wymagana
1	Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego	Tak
2	38 powietrznych dysz do masażu	Tak
3	Pojemność 65 l	Tak
4	Pompa posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho	Tak
5	Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody i urządzenia	Tak
6	Czujnik temperatury wody	Tak
7	Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)	Tak
8	Obrotowe krzesełko w zestawie	Tak
9	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm	Tak

Urządzenie do masażu wirowego kończy górnych

LP.	PARAMETR / WARUNEK	Wartość wymagana
1	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych. / Niecka wykonana ze szkła akrylowego	Tak
2	44 dysz powietrznych do masażu	Tak
3	Pojemność zabiegowa 48 l	Tak
4	Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho	Tak
5	System odkamieniania sterowany elektronicznie	Tak
6	Czujnik temperatury wody	Tak
7	Prysznic ciepły	Tak
8	Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)	Tak
9	Krzesło	Tak
10	Wymiary 900x950x920 mm	Tak